Sommaire :

Les pales principales	5

Les pales en fibres	6

Les pales en aluminium	7

Les pales en bois	7

Les divers fabricants de pales :	9

Les chapes à rotules	14

Le rotor anti-couple	16

La commande servo de l’anti-couple	16

Les servos	18

La série Futaba des    93... et    94...	22

25

Le Type de transmission arrière.	26

Réglage des tringles du plateau cyclique	28

Partons sur le sujet de l’aérodynamisme des pales.	32

Détails généraux sur les hélicos	35

Le câble de l’antenne	36

Les boules anti-mousse	37

Question frein filet.	37

Je ne suis pas pour le graissage du mécanisme	38

Le système de démarrage du moteur	38

Les bougies moteur	41

Le réservoir 3D	41

Mon idée de rangement des hélicos.	43

Personnalisation d’un hélicoptère.	44

Les accus de récepteurs	47

Je viens de vous parler des servos digitaux qui consomment plus de courant.	48

Accus. Deux solutions pour les extrémistes :	48

Les câbles d’alimentations sont les plus importants!	49

Finalisation de la construction de l’accu.	50

UNE ASSURANCE RC SPECIFIQUE EST FORTEMENT CONSEILLEE, MEME OBLIGATOIRE DANS CERTAINS CLUBS, LE NOTRE, INCLUS !	51

Je vous raconte une expérience personnelle.	51

Les gyroscopes :	53

Histoire personnelle sur les différents modèles de gyroscope que j’ai eus.	54

Le FUTABA G 154 standard	55

Le premier Piezo.	56

Futaba G 501	58

Le régulateur de régime.	60

Nouveau type de régulateur.       Le GV-1 !	64

L’alternative s’appelle OS 70 SZ-H	65

Mais revenons-en à nos gyroscopes.	67

Le Futaba GY 401	68

Petit aperçu avec les trois gyros TOP de Futaba	71

Le GY 502	71

Je n’ai pas parlé du GY 601 pour plusieurs raisons	72

Le gyros monté sur cet hélico est un Piezo G 300 de Robbe.	72

Les commutateurs et curseurs d’une radio	74

Réglage des gyroscopes	77

Je dois préciser 2 positions et pas 3	78

Je dois préciser 3 positions et pas 2	78

Observons ce servo externe bouger :	80

Réglage de l’incidence des pales principales	81

Le digital cher est plutôt à garder au propre chez soi !	82

Le procédé ci-dessous est à faire en bonne et due forme	84

Si je fais un petit calcul ;	85

Réglage à la Meyou !	85

Réglage de l’incidence pales arrières	88

Contrôle du couple moteur sur le modèle :	88

Réglage de l’anti-couple à ma façon.	90

Les divers facteurs décisifs pour l’écartement sont:	92

Test de la direction du contrôle gyro :	93

Autre emplacement du servo d’anti-couple	94

Le réglage de la vivacité d’un hélicoptère	94

Commençons par la barre stabilisatrice.	94

Réglage de la tête de rotor.	96

Règle à savoir !	97

Continuons avec des têtes de rotor dites rigides.	98

Finissons avec les dérives et empennages.	99

Constant Rotor Speed	101

Une règle d’or :	102

Les présélections des gaz :	103

Les réglages de mon Genesis en quelques mots	107

Une règle d’or lors de l’entraînement de l’auto rotation	109

Autre exemple d’auto rotation :	109

Un autre point important, c’est le changement d’un programme de vol à l’autre.	110

L’écolage sur hélicoptère	113

Entre la FC 28 et la FC 18 c’est parfait	114

Je fais de l’écolage d’hélico sur demande !	116

Le simulateur de vol sur PC	117

Le Driver livré avec le simulateur est d’une aide précieuse.	118

Voici les deux programmes FAI.	123

La règle d’or est sans contrefaçon une vitesse poussée au max !	123

Mes deux figures préférées	128

Le pilotage 3D pur.	129

Conseil pour un débutant 3D	130

2 exemples de sortie de secours	130

Points à vérifier avant l’achat d’un hélico	132

Plusieurs types de motorisations.	132

Modèle habituel de classe 30	133

Modèle habituel de classe 50	133

Modèle habituel de classe 60	133

Modèle habituel de classe 90	133

Mon avis sur les différentes marques de moteur.	134

Une toute grande attention doit être prise avec les divers vilebrequins moteurs !	135

Les culasses peuvent être modifiées	135

Voici le cœur d’un moteur qui a surchauffé !	137

La machine de débutant.	137

Je prends comme exemple mon Raptor 30V1	137

Les modèles de débutants que je peux conseiller	139

La machine pour les experts	139

Les modèles experts qui me plaisent bien.	140

Le système de remplissage du réservoir	141

Mon système de chauffe bougies	143

Les divers systèmes d’échappements	145

Résonateur classique:	145

Tube de résonance :	146

Réglage de la longueur de résonance :	146

Pour trouver la longueur idéale :	147

Exemple d’un tube de résonance à 4 chambres	151

Le Zimmermann.	152

Détails de la fabrication du Magic Ranger :	154

Mes divers fuselages et coques	156

La coque du Genesis	156

l’Agusta 109A Rega	156

Le Beluga Carbon	157

Le Beluga Friedel Edition	158

Le Black Shark	159

Les récepteurs	161

L’attribution des 9 sorties d’un récepteur Futaba devrait être respectée !	162

Ne causons pas dans ce paragraphe de servos mais de récepteurs.	163

Exemple de puissance motrice :	164

La caisse de démarrage	167

Le mot de la fin	168

L’histoire de 12 ans d’expérience sur les hélicoptères modèles réduits, racontée et éditée par Christian Meyer « Vers. TOME 3 »

J’ai commencé le modélisme par un buggy tout terrain que mon frangin s’était approprié. Moi, évidemment fasciné par cette voiture avec un moteur Enya de 3,5 cc.   ce modèle allait à une telle vitesse que mon frère me semblait être le meilleur pilote de modèle réduit.

Ça n’a pas tardé, il m’en fallait une !

Le fait de rester sur le sol  m’a vite déplu, il me fallait autre chose !

Mon premier planeur était un RC UHU prévu pour du vol de pente. J’ai pu le financer avec ma première paie d’apprenti, il était actionné par 2 servos, profondeur et direction.

Ce modèle volant m’a vite donné le plaisir de la troisième dimension.

Mon oncle qui était, il y a bien longtemps, un mordu des avions, me fit cadeau de mon premier avion ( il a aussi commencé avec ce modèle )  un FALCON  monté avec un moteur OS FP 25. Cet avion était à construire complètement en balsa et possédait des aillerons. Il me fallu bien longtemps pour le terminer.

Le premier vol au terrain d’Avenches s’est mal passé, la personne du Club qui l’a fait décoller l’a aussi planté peu après. Mon émetteur, était la cause de ce crash.

Grrrrr….Je n’avais même pas touché au manche ! la personne en question a été disculpée de toute responsabilité et d’ailleurs je ne sais plus aujourd’hui qui c’était.

Après une réparation importante du modèle, le problème s’est répété avec la radio, mais là, j’avais quand même fait quelques tours en l’air.

J’ai perdu la motivation à tel point que je l’ai réparé et suspendu dans ma chambre. Je me suis dit que j’attendrais le jour où j’aurais une nouvelle radio.

PS : Je l’ai sorti en fin de saison 2002 et c’est avec celui-ci que vous me voyez ces derniers temps !

Les années ont passé et les modèles aussi, re-de sur les voitures et pour finir avec un gros bateau.

Ce bateau sera alors responsable de mon début dans la catégorie Reine du modélisme.

Il fut échangé contre mon premier Hélico en 1992.

Ce hobby est devenu entre-temps une vraie passion.

Il y eu des moments où entre les pauses de midi, il me fallait au minimum faire un vol.

Pour la suite du document, les explications, les conneries à ne pas faire, les expériences, des propositions et quelques histoires personnelles,

je vous souhaite bien du plaisir à lire les pages suivantes et qu’elles vous apportent des infos et certaines astuces qui vous serviront à mieux comprendre le fonctionnement des hélicos modèles réduits !        PS : Il y a une photo de ma « bouille » en dernière page.

Le document comprend 170 pages avec 169 photos couleurs et 33 croquis explicatifs.